Доклад на бассейновый совет Верхнеобского бассейнового округа (февраль 2018 г.)

На  проект Межгосударственного водно-энергетического консорциума "Иртыш" по вопрос о переброске стока  из верховьев реки Обь (рек Тихая и Катунь) в бассейн реки Иртыш.

В верхнем течении (исток - р.Кокса, 186 км) бассейн Катуни  занимает центральный, наиболее возвышенный район, высокогорная часть бассейна Катуни играет важную роль в формировании стока реки.

Основной фазой годового стока реки Катунь является весенне-летнее половодье, в периоды которого проходит в среднем более 70 % годового стока, высокогорная часть бассейна Катуни по водоотдаче значительно превосходит предгорную, поэтому вторая волна половодья по водности превышает первую волну. Доля дождевого стока Катуни значительно уступает объему стока талых вод и в целом не превышает 15-25 %. Грунтовые воды, объем которых достигает 5-10 % годового стока, обеспечивают  Катуни относительно обильную водность в период открытой межени и довольно скудное питание зимой.

Исходя из особенностей водного режима реки Катунь, необходимо отметить  следующие моменты:

1. Оценка годового стока

Для оценки стока  р. Катунь для  варианта  отбора стока при впадении р. Тихая сведения приведены по ближайшему водомерному посту у с. Тюнгур:

| Расчётный створ | Площадь водосбора, км2 | Форма выражения стока |
| --- | --- | --- |
|  |  | Мо, л/с км2 | Qо, м3/с | Wо, млн. м3 | Hо, мм |
| р. Катунь - с. Тюнгур | 13500 | 20.5 | 278 | 8800 | 646 |

Обеспеченные  значения  годового стока р. Катунь

| Р% | 1 | 2 | 5 | 10 | 50 | 75 | 90 | 95 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МО, л/с км2 | 34.4 | 32.0 | 29.6 | 27.4 | 20.1 | 16.9 | 14.4 | 13.0 |
| QО, м3/с | 464 | 432 | 400 | 370 | 272 | 228 | 194 | 176 |
| WО, млн. м3 | 14.6 | 13.6 | 12.6 | 11.7 | 8.56 | 7.20 | 6.13 | 5.54 |
| hО, мм | 1080 | 1010 | 934 | 864 | 634 | 533 | 454 | 410 |

В годы с обеспеченностью 90-95 %  объем годового стока составляет 5 - 6 млн.м3. Возможные объемы переброски стока в бассейн Иртыша могут составить   (при условии отбора 10% от существующих объемов)  0,6 - 0,4 млн.м3.

2.  Роль высокогорной части бассейна  в формировании стока реки.

Так как у Верхней Оби значительна доля ледникового питания, то высокогорная часть бассейна Катуни играет важную роль в формировании стока реки и ее водного режима.

| Расчётный створ | Площадь водосбора, км2 | Форма выражения стока |
| --- | --- | --- |
|  |  | Мо, л/с км2 | Qо, м3/с | Wо, млн. м3 | Hо, мм |
| р. Катунь - с. Сростки | 58400 | 10.5 | 616 | 19440 | 330 |
| р. Катунь - с. Тюнгур | 13500 | 20.5 | 278 | 8800 | 646 |

Сравнивая значения годовых расходов воды в верхнем и нижнем течении реки, можно с уверенностью сказать, насколько важна роль ледниковой составляющей  в формировании стока.  45% -   такова доля вклада в объем стока реки в нижнем створе.   Без ледниковой составляющей сток реки в среднем и нижнем течении  в период весенне-летнего половодья, продолжительность которого составляет от 120 до 160 дней, будет  существенно меньше,  что  негативно повлияет  на использование водных ресурсов для нужд водопользователей Республики Алтай.

На основании изложенного следует, что проблемы Республики Алтай, на решение которых направлен проект МВЭК "Иртыш", представляются во многом надуманными по следующим основаниям:

–  проблема высоких паводков на р. Катунь в настоящее время имеет ясно выраженный тренд к минимизации из-за интенсивного таяния ледников, аридизации климата и пр. (паводок 2014 г. не в счет по причине его дождевой природы);

– проблема дефицита электроэнергии в республике успешно решается за счет строительства объектов альтернативной электрогенерации.

Так же необходимо отметить, что понижение уровней воды в реках Тихая и Катунь приведет к снижению уровней подземных вод и уменьшению водообеспеченности населения республики как за счет одиночных скважин и колонок, так и Майминского водозабора, из которого происходит водоснабжение с.Майма и в г.Горно-Алтайска.

Так же необходимо отметить, что предполагаемое строительство  ГЭС планируется в границах объекта Всемирного природного наследия ЮНЕСКО «Золотые Горы Алтая». Возведение ГЭС и  развитие сопутствующей инфраструктуры создаст очевидные угрозы для общемировой ценности объекта Всемирного наследия	и биоразнообразия территории.

В бассейне реки Тихая, расположенном  в границах проектируемой охранной зоны Катунского заповедника, находятся гнездовые участки и местообитания редких видов птиц, включаемых в Красную книгу России (черный	 аист, степной лунь, гуменник, филин). По береговой линии рек Тихая и Катунь обитает речная выдра – вид, включенный в Красную книгу Республики Алтай. На этом участке так же известны заходы снежного барса. Здесь находятся репродуктивные участки лося, марала, медведя, рыси. На указанной территории произрастают виды растений, включенных в Красную книгу России и Республики Алтай, в частности маралий корень, родиола  розовая, копеечник чайный, голосемянник альпийский, кандык сибирский.

Реализация  проекта приведет к затоплению значительной территории и приведет к изменению не только гидрологического режима рек Катунь и Тихая, температурного и влажностного режимов климата, но и изменения растительного сообщества, уничтожению или трансформации местообитания растений и животных,  в том числе редких видов. Прямое воздействие деятельности человека и фактор беспокойства приведут к деградации популяций животных и птиц.

Так же возможно ухудшение качества воды в реке Катунь  и в подземных водоносных горизонтах, за счет снижения разбавления загрязняющих веществ, как сбрасываемых в водные объекты, так и образуемых при прохождении горных пород.

Представляется, что реализация обсуждаемого Проекта будет иметь разноплановые негативные последствия для Республики Алтай – водно-хозяйственные, в т.ч. сельскохозяйственные, экологические и, как следствие, социально-экономические.

Представляется, что проект МВЭК "Иртыш" не дает полного представления о положительных эколого-экономических эффектах для регионов РФ, а направлен, главным образом, на поддержание гидроэнергетического комплекса Казахстана на р. Иртыш и для Республики Алтай этот Проект неприемлем. Так или иначе, комплекс вышеотмеченных последствий для региона при переброске в Иртыш стока рек Катунь и Тихая нуждается в детальной проработке и обосновании.

Министр                                                                                         А.А. Алисов

Чернякова А.А.

(388-22) 6-60-79