Министерство природных ресурсов, экологии и

имущественных отношений Республики Алтай

### ПРИКАЗ

г. Горно-Алтайск

« 26 » июня 2017 года         					  		 №  379

Об утверждении проекта зоны санитарной охраны на водозабор

ОАО «Водопроводно-канализационное хозяйство», расположенный на острове Трактовый в г. Горно-Алтайске

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», подпунктом «н» пункта 9 Положения о Министерстве природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Республики Алтай, утвержденного постановлением Правительства Республики Алтай от 21 мая 2015 года № 135, постановлением Правительства Республики Алтай от 13 сентября 2011 года № 247 «О Порядке утверждения проектов зон санитарной охраны водных объектов, используемых для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения», на основании санитарно-эпидемиологического заключения  Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Алтай от 17 апреля 2017 года № 04.01.01.000.Т.000037.04.17 о соответствии государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»

п р и к а з ы в а ю:

- Утвердить проект зоны санитарной охраны на водозабор ОАО «Водопроводно-канализационное хозяйство», расположенный на острове Трактовый в г. Горно-Алтайске (далее - Проект).

- Установить границы зон санитарной охраны водозабора (скважины №3/93 - 51°58ʹ35,8ʺ с.ш., 85°53ʹ52,3ʺ в.д., №362Д - 51°58ʹ35,0ʺ с.ш., 85°53ʹ54,2ʺ в.д.) согласно приложению №1 к настоящему Приказу.

- Установить правила и режим хозяйственного использования территории в границах зон санитарной охраны водозабора (скважины №3/93 - 51°58ʹ35,8ʺ с.ш., 85°53ʹ52,3ʺ в.д., №362Д - 51°58ʹ35,0ʺ с.ш., 85°53ʹ54,2ʺ в.д.) согласно приложению № 2 к настоящему Приказу.

- Рекомендовать ОАО «Водопроводно-канализационное хозяйство»:

ликвидировать или законсервировать скважину №8/1 на левом берегу протоки р. Маймы, как скважину, на которой невозможно организовать пояс строгого режима ЗСО необходимых размеров;

согласовать размеры первого пояса ЗСО на острове Трактовый с органом государственного санитарно-эпидемиологического надзора;

организовать первый пояс ЗСО водозабора с размерами, согласованными с органом государственного санитарно-эпидемиологического надзора;

ограждение водозабора выполнить согласно требований СП 31.13330.2012 и обозначить его знаком «Зона санитарной охраны»;

поддерживать на территории зоны санитарной охраны первого пояса санитарное состояние в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02;

организовать на водозаборе мониторинговые наблюдения за гидродинамическим режимом, водоотбором и качеством вод.

5. Направить копию Проекта в администрацию муниципального образования «Город Горно-Алтайск».

6. Рекомендовать администрации муниципального образования «Город Горно-Алтайск» при разработке территориальных комплексных схем, схем функционального зонирования, схем землеустройства, проектов планировки и генеральных планов развития территории учитывать утвержденный Проект.

7. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на Первого заместителя министра Е.А. Мунатова.

Министр природных ресурсов, экологии

и имущественных отношений Республики Алтай                        А.А. Алисов

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к приказу Министерства природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Республики Алтай

от « 26 »июня  2017 г. №  379

ГРАНИЦЫ ЗОН САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ

водозабора

1.	Скважина №3/93 (51°58ʹ35,8ʺ с.ш., 85°53ʹ52,3ʺ в.д.)

Скважина №362Д (51°58ʹ35,0ʺ с.ш., 85°53ʹ54,2ʺ в.д.)

Граница первого пояса зоны санитарной охраны - 50 метров в радиусе от оси каждой скважины

Границы второго и третьего поясов зон санитарной охраны принимаются по результатам гидродинамических расчетов и составляют:

граница второго пояса зоны санитарной охраны: R- 50 метров; r- 50 метров; d- 50 метров – от оси каждой скважины;

граница третьего пояса зоны санитарной охраны: R- 50 метров; r- 50 метров; d- 50 метров – от оси каждой скважины.

2. Водозабор является инфильтрационным, питающимся речными водами, следовательно, необходимо также утвердить пояса ограничений ЗСО для реки Майма в следующих границах:

граница второго пояса зоны санитарной охраны: R- 50000 метров; r- 250 метров; d- 500-1000 метров;

граница третьего пояса зоны санитарной охраны: R- 50000 метров; r- 250 метров; d- 3000-5000 метров.

_____________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к приказу Министерства природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Республики Алтай

от «  26  » июня 2017 г. № 379

ПРАВИЛА И РЕЖИМ

хозяйственного использования территории в границах зон

санитарной охраны на водозаборном участке

I. Мероприятия на территории ЗСО подземного источника водоснабжения

1. Первый пояс зоны санитарной охраны

а) На территории первого пояса зоны санитарной охраны не допускается:

посадка высокоствольных деревьев;

все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения;

размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий;

проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

б) Территория первого пояса зоны санитарной охраны должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за её пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

в) Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой и производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса зоны санитарной охраны с учетом санитарного режима на территории второго пояса зоны санитарной охраны.

г) В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса зоны санитарной охраны при их вывозе.

д) Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов.

е) Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ зон санитарной охраны.

2. Второй и третий пояса зоны санитарной охраны

а) На территории второго и третьего поясов зоны санитарной охраны запрещается закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых отходов, разработка недр земли, размещение складов горючесмазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

б) Размещение вышеуказанных объектов в пределах третьего пояса зоны санитарной охраны допускается только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля.

в) На территории второго и третьего поясов зоны санитарной охраны необходимо проводить мероприятия по выявлению, тампонированию, ликвидации (или восстановлению) всех бездействующих, старых, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов, а также своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

II. Мероприятия на территории ЗСО поверхностного источника водоснабжения

1. Мероприятия по второму и третьему поясам ЗСО

а) Выявление объектов, загрязняющих источники водоснабжения, с разработкой конкретных водоохранных мероприятий, обеспеченных источниками финансирования, подрядными организациями и согласованных с центром государственного санитарно - эпидемиологического надзора.

б) Регулирование отведения территории для нового строительства жилых, промышленных и сельскохозяйственных объектов, а также согласование изменений технологий действующих предприятий, связанных с повышением степени опасности загрязнения сточными водами источника водоснабжения.

в) Недопущение отведения сточных вод в зоне водосбора источника водоснабжения, включая его притоки, не отвечающих гигиеническим требованиям к охране поверхностных вод.

г) Все работы, в том числе добыча песка, гравия, донноуглубительные, в пределах акватории ЗСО допускаются по согласованию с центром государственного санитарно - эпидемиологического надзора лишь при обосновании гидрологическими расчетами отсутствия ухудшения качества воды в створе водозабора.

д) Использование химических методов борьбы с эвтрофикацией водоемов допускается при условии применения препаратов, имеющих положительное санитарно - эпидемиологическое заключение государственной санитарно - эпидемиологической службы Российской Федерации.

е) При наличии судоходства необходимо оборудование судов, дебаркадеров и брандвахт устройствами для сбора фановых и подсланевых вод и твердых отходов; оборудование на пристанях сливных станций и приемников для сбора твердых отходов.

2. Мероприятия по второму поясу

Кроме мероприятий, указанных в пункте 1 раздела II, в пределах второго пояса ЗСО поверхностных источников водоснабжения подлежат выполнению следующие мероприятия:

а) Не производятся рубки леса главного пользования и реконструкции, а также закрепление за лесозаготовительными предприятиями древесины на корню и лесосечного фонда долгосрочного пользования. Допускаются только рубки ухода и санитарные рубки леса.

б) Запрещение расположения стойбищ и выпаса скота, а также всякое другое использование водоема и земельных участков, лесных угодий в пределах прибрежной полосы шириной не менее 500 м, которое может привести к ухудшению качества или уменьшению количества воды источника водоснабжения.

в) Использование источников водоснабжения в пределах второго пояса ЗСО для купания, туризма, водного спорта и рыбной ловли допускается в установленных местах при условии соблюдения гигиенических требований к охране поверхностных вод, а также гигиенических требований к зонам рекреации водных объектов.

г) В границах второго пояса зоны санитарной охраны запрещается сброс промышленных, сельскохозяйственных, городских и ливневых сточных вод, содержание в которых химических веществ и микроорганизмов превышает установленные санитарными правилами гигиенические нормативы качества воды.

д) Границы второго пояса ЗСО на пересечении дорог, пешеходных троп и пр. обозначаются столбами со специальными знаками

_____________________