Министерство природных ресурсов, экологии и

имущественных отношений Республики Алтай

### ПРИКАЗ

г. Горно-Алтайск

«  7  » мая 2018 года         							   №  226

Об утверждении проекта зоны санитарной охраны

на водозаборные скважины БУ «Коммунальщик» Турочакского сельского поселения в с. Турочак: №№ 717 школа, по ул. Рабочей, 3а; Г13/81 д/с «Чебурашка», ул. Зеленая, 14а; Г21/82 РММ, ул. Пионерская, 49а; б/н (83) ЖКХ, ул. Таежная, 1а; б/н (89) АВМ, ул. Родниковая, 19а; 11/76 д/с «Родничок», ул. Дзержинского, 10а

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», подпунктом «н» пункта 9 Положения о Министерстве природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Республики Алтай, утвержденного постановлением Правительства Республики Алтай от 21 мая 2015 года № 135, постановлением Правительства Республики Алтай от 13 сентября 2011 года № 247 «О Порядке утверждения проектов зон санитарной охраны водных объектов, используемых для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения», на основании санитарно-эпидемиологического заключения Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Алтай от 21 августа 2015 года № 04.01.01.000.Т.000146.08.15 о соответствии государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»,

п р и к а з ы в а ю:

- Утвердить проект зоны санитарной охраны на водозаборные скважины БУ «Коммунальщик» Турочакского сельского поселения в с. Турочак: №№ 717 школа, по ул. Рабочей, 3а; Г13/81 д/с «Чебурашка», ул. Зеленая, 14а; Г21/82 РММ, ул. Пионерская, 49а; б/н (83) ЖКХ, ул. Таежная, 1а; б/н (89) АВМ, ул. Родниковая, 19а; 11/76 д/с «Родничок», ул. Дзержинского, 10а (далее - Проект).

- Установить границы зон санитарной охраны водозаборных сооружений (скважины б/н (83), 11/76, Г13/81, Г21/82) согласно приложению №1 к настоящему приказу.

- Установить правила и режим хозяйственного использования территории в границах зон санитарной охраны водозаборных сооружений  (скважины б/н (83), 11/76, Г13/81, Г21/82) согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

- Рекомендовать БУ «Коммунальщик»:

организовать на водозаборах ЗСО строгого режима в соответствии с СП 31.13330.2012;

спланировать отвод поверхностного метеогенного стока от водозаборной скважины согласно требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02, п. 3.2.1.1 от павильонов водозаборов;

устье водозаборных скважин должно быть оборудовано пьезометрами для замеров уровня воды и гидрохимического контроля качества вод, герметично закрывающимся и соответствующего диаметра для уровнемера;

оборудовать скважины водомерными счетчиками и манометрами;

организовать на скважине мониторинговые наблюдения за гидродинамическим режимом, водоотбором и качеством вод;

скважины №717, б/н (89) ликвидировать, либо использовать для технических целей.

5.	Направить копию Проекта в администрацию муниципального образования «Турочакский район».

6. Рекомендовать администрации муниципального образования «Турочакский район» при разработке территориальных комплексных схем, схем функционального зонирования, схем землеустройства, проектов планировки и генеральных планов развития территории учитывать утвержденный Проект.

7. Контроль за исполнением приказа возлагаю на первого заместителя министра Е.А. Мунатова.

Министр природных ресурсов, экологии и

имущественных отношений Республики Алтай			А.А. Алисов

Исп. Амургушева А.А. 6-25-27

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к приказу Министерства природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Республики Алтай

от «  7  » мая 2018 г. №   226

ГРАНИЦЫ ЗОН САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ

водозаборных скважин

1. б/н (83) (52°16ʹ32,6ʺс.ш., 87°7ʹ59,9ʺв.д. (Пулково - 42)

1.1. Граница первого пояса зоны санитарной охраны – 50 метров в радиусе от оси скважины.

1.2. Границы второго и третьего поясов зон санитарной охраны принимаются по результатам гидродинамических расчетов и составляют:

граница второго пояса зоны санитарной охраны – 50 метров в радиусе от оси скважины;

граница третьего пояса зоны санитарной охраны - 203 метра в радиусе от оси скважины.

2. 11/76 (52°16ʹ9,0ʺс.ш., 87°8ʹ10,0ʺв.д. (Пулково - 42)

2.1. Граница первого пояса зоны санитарной охраны – 50 метров в радиусе от оси скважины.

2.2. Границы второго и третьего поясов зон санитарной охраны принимаются по результатам гидродинамических расчетов и составляют:

граница второго пояса зоны санитарной охраны - 50 метров в радиусе от оси скважины;

граница третьего пояса зоны санитарной охраны - 200 метров в радиусе от оси скважины.

3. Г13/81 (52°15ʹ25,0ʺс.ш., 87°7ʹ51,0ʺв.д. (Пулково - 42)

3.1. Граница первого пояса зоны санитарной охраны – 50 метров в радиусе от оси скважины.

3.2. Границы второго и третьего поясов зон санитарной охраны принимаются по результатам гидродинамических расчетов и составляют:

граница второго пояса зоны санитарной охраны - 50 метров в радиусе от оси скважины;

граница третьего пояса зоны санитарной охраны - 230 метров в радиусе от оси скважины.

4. Г21/82 (52°15ʹ3,0ʺс.ш., 87°7ʹ52,0ʺв.д. (Пулково - 42)

4.1. Граница первого пояса зоны санитарной охраны – 50 метров в радиусе от оси скважины.

4.2. Границы второго и третьего поясов зон санитарной охраны принимаются по результатам гидродинамических расчетов и составляют:

граница второго пояса зоны санитарной охраны - 50 метров в радиусе от оси скважины;

граница третьего пояса зоны санитарной охраны - 97 метров в радиусе от оси скважины.

_____________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к приказу Министерства природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Республики Алтай

от «  7   »  мая 2018 г. №    226

ПРАВИЛА И РЕЖИМ

хозяйственного использования территории в границах зон

санитарной охраны на водозаборных участках

I. Первый пояс зоны санитарной охраны

1. На территории первого пояса зоны санитарной охраны не допускается:

посадка высокоствольных деревьев;

все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения;

размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий;

проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

2. Территория первого пояса зоны санитарной охраны должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за её пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

3. Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой и производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса зоны санитарной охраны с учетом санитарного режима на территории второго пояса зоны санитарной охраны.

4. В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса зоны санитарной охраны при их вывозе.

5. Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов.

6. Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ зон санитарной охраны.

II. Второй и третий пояса зоны санитарной охраны

7. На территории второго и третьего поясов зоны санитарной охраны запрещается закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых отходов, разработка недр земли, размещение складов горючесмазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

8. Размещение вышеуказанных объектов в пределах третьего пояса зоны санитарной охраны допускается только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля.

9. На территории второго и третьего поясов зоны санитарной охраны необходимо проводить мероприятия по выявлению, тампонированию, ликвидации (или восстановлению) всех бездействующих, старых, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов, а также своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

_____________________