Министерство природных ресурсов, экологии и

имущественных отношений Республики Алтай

### ПРИКАЗ

г. Горно-Алтайск

«2» октября 2015 года              				  		   №  550

Об утверждении проекта зон санитарной охраны источников водоснабжения ООО «Чойское ЖКХ» в с. Чоя: №Г20/88, Г21/88 (Центральный водозабор), б/н (81) (ул. Туринская),

№35/78 (ПМК), Г25/84 (ДРСУ), б/н (98) (ул. Ворошилова)

в Чойском районе Республики Алтай

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», подпунктом «н» пункта 9 Положения о Министерстве природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Республики Алтай, утвержденного постановлением Правительства Республики Алтай от 21 мая 2015 года № 135, постановлением Правительства Республики Алтай от 13 сентября 2011 года № 247 «О Порядке утверждения проектов зон санитарной охраны водных объектов, используемых для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения», на основании санитарно-эпидемиологического заключения  Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Алтай от 1 июня 2015 года № 04.01.01.000.Т.000097.06.15 о соответствии государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»  и писем Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Алтай от 31 июля  2015 года «О сокращении размеров ЗСО»

п р и к а з ы в а ю:

- Утвердить проект зон санитарной охраны источников водоснабжения ООО «Чойское ЖКХ» в с. Чоя: №Г20/88, Г21/88 (Центральный водозабор), б/н (81) (ул. Туринская), №35/78 (ПМК), Г25/84 (ДРСУ), б/н (98) (ул. Ворошилова) в Чойском районе Республики Алтай, (далее - Проект).

- Установить границы зон санитарной охраны на водозаборных участках согласно приложению №1 к настоящему Приказу.

- Установить правила и режим хозяйственного использования территорий в границах зон санитарной охраны на водозаборных участках согласно приложению № 2 к настоящему Приказу.

- Рекомендовать обществу с ограниченной ответственностью «Чойское Жилищно-Коммунальное хозяйство»:

поддерживать на территориях зон санитарной охраны первого пояса санитарное состояние в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02;

спланировать отвод поверхностного метеогенного стока от водозаборных скважин в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02, п.3.2.1.1;

оборудовать водозаборные скважины пьезометрическими трубками для наблюдения за гидродинамическим режимом подземных вод, нарастить оголовки скважин до 0,5 м;

5. Направить копию Проекта в администрацию муниципального образования «Чойский район».

6. Рекомендовать администрации муниципального образования «Чойский район» при разработке территориальных комплексных схем, схем функционального зонирования, схем землеустройства, проектов планировки и генеральных планов развития территории учитывать утвержденный Проект.

7. Контроль за исполнением приказа возложить на первого заместителя министра природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Республики Алтай Е.А. Мунатова.

Министр					  	  	              А.А. Алисов

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к приказу Министерства природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Республики Алтай

от « 2 » октября  2015 г. № 550

ГРАНИЦЫ ЗОН САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ

на водозаборных участках скважин

1.  Г20/88 (СШ 52000'28", ВД 86032'6,6")

Г21/88 (СШ52000'28", ВД 86032'7,5") (Центральный водозабор)

- Граница первого пояса зоны санитарной охраны скважин составляет: радиусом 30 м от каждой скважины;

- Границы второго и третьего поясов зон санитарной охраны принимаются по результатам гидродинамических расчетов и составляют:

граница второго пояса зоны санитарной охраны: R- 34 метров; r- 30 метров; d- 30 метров – от оси скважин;

граница третьего пояса зоны санитарной охраны: R- 1019 метров; r- 30 метров; d- 30 метров – от оси скважин.

2. б/н (81) (СШ 52000'2,9", ВД 86033'20,7") (ул. Туринская)

- Граница первого пояса зоны санитарной охраны скважины составляет:

- с западной стороны – 20 м;

- с южной – 10 м;

- с восточной – 10 м;

- с северной – 20 м.

- Границы второго и третьего поясов зон санитарной охраны принимаются по результатам гидродинамических расчетов и составляют:

граница второго пояса зоны санитарной охраны: радиусом 30 от скважины;

граница третьего пояса зоны санитарной охраны: радиусом 112 м от скважины.

3. 35/78 (СШ 52000'3,4", ВД 86032'24") (ПМК)

- Граница первого пояса зоны санитарной охраны скважины составляет:

- с западной стороны – 10 м;

- с южной – 10 м;

- с восточной – 18 м;

- с северной – 20 м.

- Границы второго и третьего поясов зон санитарной охраны принимаются по результатам гидродинамических расчетов и составляют:

граница второго пояса зоны санитарной охраны: радиусом 30 от скважины;

граница третьего пояса зоны санитарной охраны: радиусом 91 м от скважины.

4. Г25/84 (СШ 52000'13", ВД 86032'17") (ДРСУ)

- Граница первого пояса зоны санитарной охраны скважины составляет: радиусом 30 м от скважины.

- Границы второго и третьего поясов зон санитарной охраны принимаются по результатам гидродинамических расчетов и составляют:

граница второго пояса зоны санитарной охраны: R- 34 метров; r- 30 метров; d- 30 метров – от оси скважины;

граница третьего пояса зоны санитарной охраны: R- 689 метров; r- 30 метров; d- 30 метров – от оси скважины.

5.  б/н (98) (СШ 52000'41", ВД 86033'36,6") (ул. Ворошилова)

- Граница первого пояса зоны санитарной охраны скважины составляет:

- с западной стороны – 10 м;

- с южной – 5 м;

- с восточной – 20 м;

- с северной – 5 м.

- Границы второго и третьего поясов зон санитарной охраны принимаются по результатам гидродинамических расчетов и составляют:

граница второго пояса зоны санитарной охраны: R- 513 метров; r- 30 метров; d- 30 метров – от оси скважины;

граница третьего пояса зоны санитарной охраны: R- 23731 метров; r- 30 метров; d- 30 метров – от оси скважины.

_____________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к приказу Министерства природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Республики Алтай

от « 2 » октября 2015 г. № 550

ПРАВИЛА И РЕЖИМ

хозяйственного использования территории в границах зон

санитарной охраны на водозаборных участках

I. Первый пояс зоны санитарной охраны

1. На территориях первого пояса зон санитарной охраны не допускается:

посадка высокоствольных деревьев;

все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения;

размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий;

проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

2. Территории первого пояса зон санитарной охраны должны быть спланированы для отвода поверхностного стока за её пределы, озеленены, ограждены и обеспечены охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

3. Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой и производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса зон санитарной охраны с учетом санитарного режима на территориях второго пояса зон санитарной охраны.

4. В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территорий первого пояса зон санитарной охраны при их вывозе.

5. Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зон санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов.

6. Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ зон санитарной охраны.

II. Второй и третий пояса зоны санитарной охраны

7. На территориях второго и третьего поясов зоны санитарной охраны запрещается закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых отходов, разработка недр земли, размещение складов горючесмазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

8. Размещение вышеуказанных объектов в пределах третьего пояса зоны санитарной охраны допускается только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля.

9. На территориях второго и третьего поясов зоны санитарной охраны необходимо проводить мероприятия по выявлению, тампонированию, ликвидации (или восстановлению) всех бездействующих, старых, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов, а также своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

_____________________