Министерство природных ресурсов, экологии и

имущественных отношений Республики Алтай

### ПРИКАЗ

г. Горно-Алтайск

«  20  » марта 2018 года              						   №  144

Об утверждении проекта зон санитарной охраны скважин №№ 1/92, 2/92, 5575, 5/75, Г15/88 в с. Черга

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», подпунктом «н» пункта 9 Положения о Министерстве природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Республики Алтай, утвержденного постановлением Правительства Республики Алтай от 21 мая 2015 года № 135, постановлением Правительства Республики Алтай от 13 сентября 2011 года № 247 «О Порядке утверждения проектов зон санитарной охраны водных объектов, используемых для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения», на основании санитарно-эпидемиологического заключения  Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Алтай от 22 июня 2009 года № 04.01.01.000.Т.000101.06.09 о соответствии государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»,

п р и к а з ы в а ю:

- Утвердить проект зон санитарной охраны скважин №№ 1/92, 2/92, 5575, 5/75, Г15/88 в с. Черга (далее - Проект).

- Установить границы зон санитарной охраны водозаборных сооружений (скважины №№ 1/92, 2/92, 5575, 5/75, Г15/88) согласно приложению №1 к настоящему приказу.

- Установить правила и режим хозяйственного использования территории в границах зон санитарной охраны водозаборных сооружений  ( скважины №№ 1/92, 2/92, 5575, 5/75, Г15/88) согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

- Направить копию Проекта в администрацию муниципального образования «Шебалинский район».

- Рекомендовать администрации муниципального образования «Шебалинский район» при разработке территориальных комплексных схем, схем функционального зонирования, схем землеустройства, проектов планировки и генеральных планов развития территории учитывать утвержденный Проект.

- Контроль за исполнением приказа возложить на первого заместителя министра Е.А. Мунатова.

Министр природных ресурсов, экологии и

имущественных отношений Республики Алтай			А.А. Алисов

Исп. Амургушева А.А. 6-25-27

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к приказу Министерства природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Республики Алтай

от « 20 » марта 2018 г. №   144

ГРАНИЦЫ ЗОН САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ

водозаборных скважин

1. 1/92, 2/92 (51°33ʹ44,34ʺс.ш., 85°33ʹ44,94ʺ в.д. – WGS - 84)

1.1. Граница первого пояса зоны санитарной охраны – 30 метров в радиусе от оси каждой скважины.

1.2. Границы второго и третьего поясов зон санитарной охраны принимаются по результатам гидродинамических расчетов и составляют:

граница второго пояса зоны санитарной охраны – R - 30 метров от оси каждой скважины;

граница третьего пояса зоны санитарной охраны: R - 71 метр от оси каждой скважины.

2. 5575 (51°33ʹ55,27ʺс.ш., 85°33ʹ46,99ʺ в.д. – WGS - 84)

2.1. Граница первого пояса зоны санитарной охраны – 30 метров в радиусе от оси скважины.

2.2. Границы второго и третьего поясов зон санитарной охраны принимаются по результатам гидродинамических расчетов и составляют:

граница второго пояса зоны санитарной охраны – R - 30 метров от оси скважины;

граница третьего пояса зоны санитарной охраны: R - 351 метр от оси скважины.

3. 5/75 (51°34ʹ47,24ʺс.ш., 85°33ʹ55,94ʺ в.д. – WGS - 84)

3.1. Граница первого пояса зоны санитарной охраны – 30 метров в радиусе от оси скважины.

3.2. Границы второго и третьего поясов зон санитарной охраны принимаются по результатам гидродинамических расчетов и составляют:

граница второго пояса зоны санитарной охраны – R - 35 метров от оси скважины;

граница третьего пояса зоны санитарной охраны: R - 150 метров от оси скважины.

4. Г15/88 (51°34ʹ55,01ʺс.ш., 85°34ʹ6,14ʺ в.д. - WGS -84)

4.1. Граница первого пояса зоны санитарной охраны – 30 метров в радиусе от оси скважины.

4.2. Границы второго и третьего поясов зон санитарной охраны принимаются по результатам гидродинамических расчетов и составляют:

граница второго пояса зоны санитарной охраны – R - 30 метров от оси скважины;

граница третьего пояса зоны санитарной охраны: R - 75 метров от оси скважины.

_____________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к приказу Министерства природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Республики Алтай

от « 20 » марта 2018 г. №  144

ПРАВИЛА И РЕЖИМ

хозяйственного использования территории в границах зон

санитарной охраны на водозаборных участках

I. Первый пояс зоны санитарной охраны

1. На территории первого пояса зоны санитарной охраны не допускается:

посадка высокоствольных деревьев;

все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения;

размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий;

проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

2. Территория первого пояса зоны санитарной охраны должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за её пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

3. Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой и производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса зоны санитарной охраны с учетом санитарного режима на территории второго пояса зоны санитарной охраны.

4. В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса зоны санитарной охраны при их вывозе.

5. Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов.

6. Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ зон санитарной охраны.

II. Второй и третий пояса зоны санитарной охраны

7. На территории второго и третьего поясов зоны санитарной охраны запрещается закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых отходов, разработка недр земли, размещение складов горючесмазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

8. Размещение вышеуказанных объектов в пределах третьего пояса зоны санитарной охраны допускается только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля.

9. На территории второго и третьего поясов зоны санитарной охраны необходимо проводить мероприятия по выявлению, тампонированию, ликвидации (или восстановлению) всех бездействующих, старых, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов, а также своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

_____________________