Министерство природных ресурсов, экологии и

имущественных отношений Республики Алтай

### ПРИКАЗ

г. Горно-Алтайск

« 8 » февраля 2018 года              						   №  58

Об утверждении проекта организации зон санитарной охраны

на водозаборных участках скважин №№ 2/75, 5579, 5730, 65/79, Г5/79, Г14/94 и Г16/03, эксплуатируемых для производственного и хозяйственно - бытового водоснабжения р.ц. Шебалино

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», подпунктом «н» пункта 9 Положения о Министерстве природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Республики Алтай, утвержденного постановлением Правительства Республики Алтай от 21 мая 2015 года № 135, постановлением Правительства Республики Алтай от 13 сентября 2011 года № 247 «О Порядке утверждения проектов зон санитарной охраны водных объектов, используемых для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения», на основании санитарно-эпидемиологического заключения Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Алтай от 13 января 2010 года № 04.01.01.000.Т.000001.01.10 о соответствии государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»,

п р и к а з ы в а ю:

- Утвердить проект организации зон санитарной охраны на водозаборных участках скважин №№ 2/75, 5579, 5730, 65/79, Г5/79, Г14/94 и Г16/03, эксплуатируемых для производственного и хозяйственно-бытового водоснабжения р.ц. Шебалино (далее - Проект).

- Установить границы зон санитарной охраны водозаборных сооружений (скважины №№ 2/75, 5579, 5730, 65/79, Г5/79, Г14/94 и Г16/03) согласно приложению №1 к настоящему приказу.

- Установить правила и режим хозяйственного использования территории в границах зон санитарной охраны водозаборных сооружений  (скважины №№ 2/75, 5579, 5730, 65/79, Г5/79, Г14/94 и Г16/03) согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

4.	Направить копию Проекта в администрацию муниципального образования «Шебалинский район».

5. Рекомендовать администрации муниципального образования «Шебалинский район» при разработке территориальных комплексных схем, схем функционального зонирования, схем землеустройства, проектов планировки и генеральных планов развития территории учитывать утвержденный Проект.

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Исполняющий обязанности

министра природных ресурсов, экологии и 			Е.А. Мунатов

имущественных отношений Республики Алтай

Исп. Амургушева А.А. 6-25-27

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к приказу Министерства природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Республики Алтай

от « 8 » февраля 2018 г. №  58

ГРАНИЦЫ ЗОН САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ

водозаборных скважин

1. № 2/75 (51°17ʹ17,5ʺс.ш., 85°40ʹ58,2ʺв.д.)

1.1. Граница первого пояса зоны санитарной охраны – 50 метров в радиусе от оси скважины.

1.2. Границы второго и третьего поясов зон санитарной охраны принимаются по результатам гидродинамических расчетов и составляют:

граница второго пояса зоны санитарной охраны - 113 метра в радиусе от оси скважины;

граница третьего пояса зоны санитарной охраны - 543 метра в радиусе от оси скважины.

2. № 5579 (51°17ʹ22,2ʺс.ш., 85°40ʹ32,5ʺв.д.)

2.1. Граница первого пояса зоны санитарной охраны – 50 метров в радиусе от оси скважины.

2.2. Границы второго и третьего поясов зон санитарной охраны принимаются по результатам гидродинамических расчетов и составляют:

граница второго пояса зоны санитарной охраны - 131 метра в радиусе от оси скважины;

граница третьего пояса зоны санитарной охраны - 625 метров в радиусе от оси скважины.

3. № 5730 (51°18ʹ13,5ʺс.ш., 85°40ʹ56,0ʺв.д.)

3.1. Граница первого пояса зоны санитарной охраны – 50 метров в радиусе от оси скважины.

3.2. Границы второго и третьего поясов зон санитарной охраны принимаются по результатам гидродинамических расчетов и составляют:

граница второго пояса зоны санитарной охраны - 119 метров в радиусе от оси скважины;

граница третьего пояса зоны санитарной охраны - 569 метров в радиусе от оси скважины.

4. № 65/79 (51°19ʹ3,7ʺс.ш., 85°40ʹ0,0ʺв.д.)

4.1. Граница первого пояса зоны санитарной охраны – 50 метров в радиусе от оси скважины.

4.2. Границы второго и третьего поясов зон санитарной охраны принимаются по результатам гидродинамических расчетов и составляют:

граница второго пояса зоны санитарной охраны - 134 метра в радиусе от оси скважины;

граница третьего пояса зоны санитарной охраны - 640 метров в радиусе от оси скважины.

5. № Г5/79 (51°16ʹ31,1ʺс.ш., 85°39ʹ57,5ʺв.д.)

5.1. Граница первого пояса зоны санитарной охраны – 50 метров в радиусе от оси скважины.

5.2. Границы второго и третьего поясов зон санитарной охраны принимаются по результатам гидродинамических расчетов и составляют:

граница второго пояса зоны санитарной охраны - 120 метров в радиусе от оси скважины;

граница третьего пояса зоны санитарной охраны - 575 метров в радиусе от оси скважины.

6. № Г14/94 (51°17ʹ0,5ʺс.ш., 85°40ʹ38,9ʺв.д.)

6.1. Граница первого пояса зоны санитарной охраны – 50 метров в радиусе от оси скважины.

6.2. Границы второго и третьего поясов зон санитарной охраны принимаются по результатам гидродинамических расчетов и составляют:

граница второго пояса зоны санитарной охраны - 153 метра в радиусе от оси скважины;

граница третьего пояса зоны санитарной охраны - 734 метра в радиусе от оси скважины.

7. № Г16/03 (51°17ʹ35,5ʺс.ш., 85°41ʹ26,3ʺв.д.)

7.1. Граница первого пояса зоны санитарной охраны – 50 метров в радиусе от оси скважины.

7.2. Границы второго и третьего поясов зон санитарной охраны принимаются по результатам гидродинамических расчетов и составляют:

граница второго пояса зоны санитарной охраны - 114 метра в радиусе от оси скважины;

граница третьего пояса зоны санитарной охраны - 546 метров в радиусе от оси скважины.

_____________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к приказу Министерства природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Республики Алтай

от «  8  » февраля 2018 г. №  58

ПРАВИЛА И РЕЖИМ

хозяйственного использования территории в границах зон

санитарной охраны на водозаборных участках

I. Первый пояс зоны санитарной охраны

1. На территории первого пояса зоны санитарной охраны не допускается:

посадка высокоствольных деревьев;

все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения;

размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий;

проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

2. Территория первого пояса зоны санитарной охраны должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за её пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

3. Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой и производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса зоны санитарной охраны с учетом санитарного режима на территории второго пояса зоны санитарной охраны.

4. В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса зоны санитарной охраны при их вывозе.

5. Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов.

6. Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ зон санитарной охраны.

II. Второй и третий пояса зоны санитарной охраны

7. На территории второго и третьего поясов зоны санитарной охраны запрещается закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых отходов, разработка недр земли, размещение складов горючесмазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

8. Размещение вышеуказанных объектов в пределах третьего пояса зоны санитарной охраны допускается только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля.

9. На территории второго и третьего поясов зоны санитарной охраны необходимо проводить мероприятия по выявлению, тампонированию, ликвидации (или восстановлению) всех бездействующих, старых, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов, а также своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

_____________________